ELEMENTO DI ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di:

elemento di ispezione alle bocchette di scarico, DAKU CONTROLLER, di altezza necessaria al contenimento dello spessore del substrato DAKU ROOF SOIL o altri elementi (inerti, massetti, pavimentazioni) all’interno dei pacchetti a verde pensile DAKU; realizzato con profilo presso-piegato e rivettato, in lega di Alluminio-Magnesio 5000, buona resistenza alla corrosione e trazione, dotato di fessurazioni (mm 4) atte a garantire il deflusso e l’aerazione, comprensivo di coperchio fessurato e richiudibile secondo UNI 11235/2015.

Caratteristiche tecniche:

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 4F25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 12 cm (H compreso coperchio) |  |
| - ingombro massimo esterno | 40 x 40 cm ca (n° 4 flange di appoggio) |  |
| - superficie drenaggio e aerazione | 168 cmq (compreso coperchio) |  |

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 3F25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 12 cm (H compreso coperchio) |  |
| - ingombro massimo esterno | 33 x 40 cm ca (n° 3 flange di appoggio) |  |
| - superficie drenaggio e aerazione | 168 cmq (compreso coperchio) |  |

n°... pz di corpo base DAKU CONTROLLER 2F25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 12 cm (H compreso coperchio) |  |
| - ingombro massimo esterno | 33 x 33 cm ca (n° 2 flange di appoggio) |  |
| - superficie drenaggio e aerazione | 168 cmq (compreso coperchio) |  |

n°... pz di prolunga DAKU RING 50 P25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 5 cm |  |

n°... pz di prolunga DAKU RING 75 P25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 7,5 cm |  |

n°... pz di prolunga DAKU RING 100 P25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 10 cm |  |

n°... pz di prolunga DAKU RING 200 P25 - AL

| - spessore | 2,0 mm |  |
| --- | --- | --- |
| - dimensioni | 25 x 25 x 20 cm |  |

Posa in opera senza fissaggi alla struttura, mediante posizionamento sugli elementi di drenaggio e accumulo idrico DAKU DRAIN o FSD sui quali viene realizzata un’apertura sufficiente a garantire il raggiungimento della bocchetta di scarico; successivamente gli strati di stabilizzazione e filtro DAKU saranno risvoltati sulle pareti laterali fino alla quota di riempimento del substrato Daku ROOF SOIL.

pz 0,00